Performans Beyanı

No: 02

- ÜrünTipi Kimlik Kodu : Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun Hazır Dış Kapılar – Yangına Direnç ve/veya Duman Sızıntısını Önleme Özellikleri Olmayan.

U- PVC BAU 100-200-500-600-700-800-900-950- 1000-1500  Serisi Profilden mamül

- Ürünün Kullanım Amacı : Konut ve İşyerlerinde kullanımı tasarlanan, PVC profilden üretilen Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun Dış Kapılar.

- İmalâtçı :

Üreticinin Adı		: KOMPEN PVC Yapı ve İnşaat Malz.San.Tic.A.ş.

Tescilli Ticari Markası	: “BAUPLAST” markalı

Tel			: 0 332 627 93 96        Fax: 0 332 627 94 00

Email			: bauplast@bauplast.com

İletişim / Üretim Adresi: Lâdik Mh. Yeni İstanbul Cd No: 1075/Z1-Z2  Sarayönü / Konya		Yetkili Temsilcinin adı ve adresi :   ---

- Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi:      Sistem 3

- Uyumlaştırılmış Standart :  TS EN 14351-1:2006  + A2 Aralık 2016

- Onaylanmış Kuruluş/lar :

- Beyan Edilen Performans :

| Temel Karakteristikler | Performans | Uyumlaştırılmış Teknik Şartname |
| --- | --- | --- |
|  | BAU 200 | BAU 500 | BAU 600 | BAU 700 | BAU 900 | BAU 950 | Sürme ; BAU 800 Sürme -Bau 1000 -Bau 1500 | TS EN 14351-1:2006 + A2 : 2016 |
| Hava Geçirgenlik | 4 sınıf | 4 sınıf | 4 sınıf | 4 sınıf | 3 sınıf | 3 sınıf | PB |  |
| Su Sızdırmazlığı | 8A sınıf | 8A sınıf | 9A sınıf | 9A sınıf | E900 sınıf | E900 sınıf | PB |  |
| Rüzgar Yüküne Karşı Dayanım | C3 sınıf | C4 sınıf | E2100 sınıf | E2100 sınıf | C5/B5 sınıf | C5/B5 sınıf | PB |  |
| Güvenlik Tertibatlarının Yük Taşıma Kapasitesi | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun | PB |  |
| Isıl İletkenlik Katsayısı |  |  |  |  |  |  | PB |  |
| Profil: Kasa+Kanat | 1,8 W/m2K | 1,8 W/m2K | 1,5 W/m2K | 1,5 W/m2K | 1,4 W/m2K | 1,4 W/m2K | PB |  |
| UW = 2,9 W/m2.0K 4+12+4 (20mm )Isıcam ile | 2,74 W/m2K | 2,74 W/m2K | 2,69 W/m2K | 2,69 W/m2K | 2,68 W/m2K | 2,68 W/m2K | PB |  |
| UW = 2,7 W/m2.0K 4+16+4 (24mm )Isıcam ile |  |  |  |  | 2,35 W/m2K | 2,35 W/m2K |  |  |
| Akustik | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PB: Performans Belirlenmedi |  |

Fabrika üretim kontrol sistemi kurulmuştur. İlk Tip Testleri 0757  nolu AB Onaylanmış Kuruluşu olan  “IFT Rosenheim Enstitüsü  ve  1783 nolu  TSE laboratuvarlarında yaptırılmıştır.

- Uygun Teknik Belge ve/veya özel Teknik Belgelendirme :  ---

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslara sahiptir. Yapı malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalâtçının sorumluluğu altında yayınlanır.

İmalâtçı adına imzalayan

Yetkili               :

Görevi             :

İmza                :                                                                                                              /       /  202…